CONSTRUIRE SERA DE LEGUME ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER

MEMORIU DE PREZENTARE

Solicitant:

UNIVERS MARIN SRL

Adresa: 	   Com. Topraisar, Jud. Constanța

Reprezentant:    GIGI CRISTIAN CHIRU

Tel./Fax: 	   0745019538

# DENUMIREA PROIECTULUI:

Denumirea obiectivului de investiție:

”CONSTRUIRE SERA DE LEGUME ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER” în comuna Topraisar, Judetul Constanța.

Acest proiect va fi finanţat în cadrul submăsurii 4.1 a PNDR 2014-2020.

# TITULAR

Beneficiarul/titularul proiectului:

UNIVERS MARIN SRL

Adresa: 	  loc. Topraisar, Județul Constanța

Reprezentant:    Gigi Cristian CHIRU

Tel./Fax: 	   0745.019.538

Persoana de contact, responsabil mediu: ŞANDRU Cristinel, tel. 0766.243.855.

# DESCRIEREA PROIECTULUI

## Rezumat al proiectului

Sera va fi compusă din 7 tronsoane cu urmatoarele specificații dimensionale:

- Lațime tronson 9,60 m

- Înălțime sub jgheab 4,00 m

- Înălțime la culme +2,45 m

- Spațiu între arcade 2,50 m

- Spațiu între stălpi laterali 2,50 m

- Spațiu între stălpi centrali 2,50 m

- Lățime maximă corp 67,20 m

- Lungime 155,00 m

- Descrierea tehnică :

- Acoperire realizata cu folie din plastic coextrudat de 180 microni cu durata indelungata de utilizare, montata in strat dublu, gonflabil (cu perna de aer intre folii);

- 7 Ferestre motorizate si automatizate la culme pentru ventilație;

- Folie din plastic coextrudat de 180 microni, pentru pereți frontali, cu durata indelungata de utilizare, montata in strat dublu, gonflabil (cu perna de aer intre folii).

- Folie din plastic coextrudat de 180 microni, pentru pereți laterali, cu durata indelungata de utilizare, montata in strat dublu, gonflabil (cu perna de aer intre folii).

- O ușa laterală de 5,00m x 3,50 m

Caracteristici structurale :

- Fundație

- Clasa expunere: XC2

- Clasa de rezistenta : C25 / 30

- Raport apa/beton max 0.60

- Continutul de beton min 280 kg / m3

- Diametru inert maxim: 20 mm

- Clasa de consistenta: S4

- Armare cu bare de otel B 450 C

- Semi-arce Ø76x1,5 mm Z275

- Stalpi laterali 80x80x3 mm Z275

- Stalpi centrali 80x80x3 mm Z275

- Tiranti orizontali de sustinere Ø42x1,5 mm Z275

- Ranforsari 4+3 + 2 - Ø42x1,5 mm Z275

- Contravantuiri laterale Ø32x1,5 mm Z275

- Jgheab lateral și central  15/10 Z450

- Bolts and screws Geomet® 321 Cl.8.8

- Structura frontoane

- 2 stalpi 160x80x3 mm

- Traversa superioara 80x50 mm

- 2 contravantuiri diagonale de ranforsare de Ø32x1,5 mm cu descarcare pe montanti.

- Acoperire :

- Folie SKY din plastic coextrudat, 180 microni, cu lunga durata de viata, inalt randament termic si optima rezistenta mecanica; garantata 45 de luni. Datorita gradului de transparenta aceasta folie asigura o iluminare asemanatoare luminii naturale. Aceasta izolare termica este conferita de o combinatie de aditivi specifici si EVA, repartizati in trei straturi, care absorb radiatiile si reduc pierderile calorice de pe timpul noptii. Astfel se obtine o protectie sporita la inghet, reducerea consumului energetic, reducerea timpului de productie si o mai buna calitate a recoltelor.

Folia contine un aditiv antipicurare ce reduce tensiunile superficiale ale apei de condens, evitand astfel formarea picaturilor. Acest tratament asigura o transparenta ridicata a foliei chiar si in conditii de umiditate crescuta, pe langa avantajul evitarii unei picurari cu efecte daunatoare asupra culturilor protejate.

- Folie dubla gonflabila Sistemul de izolare cu pereti in strat dublu gonflabil este mentinut la o presiune optima prin intermediul unor pompe electrice ce sufla aer intre folii; pompele de circulatie aer sunt controlate de un timer cu functionare ciclica. Un astfel de sistem garanteaza o reducere a consumului de energie termica cu pana la 40%, comparativ cu serele din sticla sau folie simplu-strat, si evitarea fluctuatiilor de temperatura in interiorul serei.

- Sistemul de fixare al foliei : Fixarea foliei pe structura cu profile ALU/PVC

- Folia de plastic este rulată pe carcasa din aluminiu și apoi este blocată cu ajutorul unei duble articulații din PVC (constând în bare M / F). Acest sistem este utilizat în principal pentru instalarea unei folii de film dublu și avantajele sale sunt: o O durată de viata mai indelungata a filmului din plastic datorită unei încălziri mai scăzute a profilului o Durata de viata mai indelungata a profilului datorită compoziției sale din aluminiu anodizat.

- Ventilatie la culme : Fereastra simpla la culme:

- Profil 60x30mm la culme folosit ca bază pentru deschiderea ferestrelor

- Braț de deschidere: Ø60 mm

- Marginea ferestrei cu profil din aluminiu cu sectiune patrata

- Lățime deschidere: 3,00 m

- Deschidere prin intermediul unui sistem cu cremalieră și pinion

- Arbore de transmisie Ø32 mm

- Motor trifazic 0,37 kw - 1A

- Usi de acces : Usa glisanta laterala :

- Dimensiune: 5,00 x 3,50m

- 2 panouri mobile glisante din otel zincat

- Glisarea pe șina superioara, cu roți

- Finisaj superior din oțel

- 2 manere pe fiecare panou

- Placare cu policarbonat

- Sistem ecran de umbrire si protectia termica:

- Ecran motorizat cu tesatura Aluminiu-Polyester.

- Functionare longitudinala cu acumularea materialului la tirantul orizontal.

- Instalatie orizontala suspendata.

- Ecrane de tip ES16 sau ES10 ori similar, cu grad de umbrire minim 20% si economie energetica minim 45%.

- Sistem de tractiune cu cabluri din otel si tamburi pentru tesatura de umbrire.

- Cabluri din otel Zn-Al si poliester cu intinzatorii si carligele de fixare necesare pentru fixarea tesaturii de umbrire.

- Motoreductoare Ridder cu cutia angrenajelor in baie de ulei si limitator pentru capat de cursa, cu suportul de fixare si racordurile aferente.

- Panou electric pentru actionarea sistemului in baza unor comenzi aplicate de operator.

- Sistem de suport cultura :  Sunt prevazuti suporti verticali pentru cultura ancorati la semi tirantul de Ø32 mm. Acesti suporti verticali vor fi pozitionati la fiecare 60-70 cm cca.

- Sistem incalzire: Acest capitol include furnizarea tuturor materialelor necesare pentru încălzirea serei cu generatoare de aer cald dotate cu arzatoare alimentate cu energie electrică.

- GENERATOARE DE AER CALD: 14 Generatoare de aer cald model AGRO A 150 129 kW Cadru interior din oțel inoxidabil, exterior vopsit cu pulbere, arzător, coș de fum din oțel inoxidabil, control termostatic. 56 Ventilatoare 230 V – debit 4500 m3/h.

- Sistem irigare: Acest capitol include furnizarea întregului material necesar unui sistem de irigații cu țevi de picurare autocompensate. Includem o unitate specială de fertilizare pentru irigarea cu apă proaspătă.

- Apa proaspata:

1 Rezervor circular zincat de 40 m3 cu căptușeală și acoperire din PVC

1 Grup de presiune cu vas în expansiune

- Fertigarea:

1 stație de filtrare cu 3 filtre pe disc (curățare manuală)

1 Fertigator BRAVOJET cu 3 canale EC + 1 canal PH, cadru din oțel inoxidabil, mixer on-line la bord, computer cu membrană soft touch și afișaj de înaltă vizibilitate.

14 electrovalve 1 ”1/2

1 Pompa principală din oțel inoxidabil la bord

- Distribuție:

12 600 PE conductă de picurare PN4 Ø20mm cu picurare autocompensantă la fiecare 30cm 168 Supape cu bilă din plastic ½ ”

168 Conexiune kit la colectorul principal

400m Tubo PE PN10 Ø50mm

Diverse fitinguri din PE

- Clima computer: Acest capitol include furnizarea unui computer climatic pentru gestionarea tuturor funcțiilor climatice. Computerul va comanda toate sistemele folosind software sofisticat și o interfață foarte prietenoasă.

- 1 Climacomputer (SPAGNOL AUTOMAZIONI) pentru comanda:

ventilatie/ferestre

sistem umbrire

sistem incalzire

sistem irigare

sistem dezumidificare

Ventilatoare

- 1 Statie meteo cu: senzor de ploaie, de viteză și direcție a vântului, senzor de radiație solară, exterior

senzor de umiditate și temperatură

- 1 Senzor electronic de temperatura / umiditate al camerei

- 1 Senzor pentru poziția ferestrei

- Sistem electric : Acest capitol include furnizarea de panouri electrice pentru comanda și protecția tuturor sistemelor. Sistemele sunt proiectate conform standardului EN-UE și toate panourile vor fi construite cu protecție IP55 minimă. Cablurile electrice din seră sunt, de asemenea, incluse.

- 1 Panou principal de distributie pentru ferestre / ventilatoare / generatoare / sistem umbrire

- 1 Panou principal de distributie pentru irigatii / fertilizare / ceata

- * cabluri electrice si support pentru cabluri

- 3 unitati cu prize in coridor / zona de lucru 230/400 V 16A

- 15 lumini stabdard 2x36 watt fluorescente (in coridoare)

- 5 lumini standard 2x36 watt fluorescente (in zona de lucru)

a.2. Procesare si zona tehnica

Aceasta zona este formata dintr-un singur tronson si are urmatoarele specificatii dimensionale:

- Lațime tronson 12,00 m

- Înălțime sub jgheab 4,00 m

- Înălțime la culme 6,55 m

- Spațiu între arce 2,50 m

- Spațiu între stălpi laterali 2,50 m

- Lățime maximă corp 12,00 m

- Lungime 55,00 m

- Descrierea tehnica:

- Acoperire la culme alcatuit din panouri sandwich cu grosimea 40 mm.

- Ventilatie : acoperis continu, fara ferestre.

- Pereti frontali alcatuiti din panouri sandwich cu grosimea 40 mm.

- Pereti laterali: un perete lateral izolat cu policarbonat ondulat, un perete lateral izolat cu panou sandwich cu grosimea 40 mm.

- Usi : 4 usi glisante ; 4 usi batante

- Pereti interiori : 3 pereti divizorii transversali din panou sandwich cu grosimea 40 mm.

Caracterisitici structurale :

- Fundatie :

- Clasa expunere: XC2

- Clasa de rezistenta : C25 / 30

- Raport apa/beton max 0.60

- Continutul de beton min 280 kg / m3

- Diametru inert maxim: 20 mm

- Clasa de consistenta: S4

- Armare cu bare de otel B 450 C

- Semi-arce Ø76x1,5 mm Z275

- Stalpi laterali 80x80x3 mm Z275

- Stalpi centrali 80x80x3 mm Z275

- Tiranti orizontali de

- sustinere

- Ø42x2 mm Z275

- Ranforsari N.8 - Ø42x2 mm Z275

- Tiranti oblici arc-stalp Ø42x2 mm Z275

- Contravantuiri laterale Ø32x1,5 mm Z275

- Contravantuiri frontale N. 6 Ø32x1,5 mm Z275

- Jgheab lateral 15/10 Z450

- Bulonerie Zincare termica Cl.8.8

- Structura frontoane:

- 2stalpi 80x80x3 mm

- ▪ Traversa superioara 80x50 mm

- ▪ 2 profile Ø32x1,5 mm contravantuiri diagonale de ranforsare, cu descarcare de pe arcul 2 pe montanti.

- Acoperire: panou sandwich

- ▪ Panou autoportant metalic izolat cu poliuretan, pentru pereții clădirilor industriale și comericale sau camere frigorifice cu temperaturi pozitive.

- ▪ Exteriorul panourilor este izolat cu foi din tabla de otel zincat si tratat prin fosfatare pentru protectie la coroziune.

- ▪ Vospire realizata cu un strat de primer si un film acrilic sau PVDF la suprafata exterioara si un strat de primer adaptat pentru a spori aderenta poliuretanului prevazut la partea interioara a foilor de tabla.

- Culoare RAL 9002

- Grosimea panoului 40 mm

- Izolare sera: policarbonat celular

- Placi din policarbonat cu grosimea de 10 mm.

- Transmisie ridicata a luminii si opacitate la U.V.

- Transparenta durabila in timp

- Panouri extrem de usoare.

- Rezistenta ridicata la vant si zapada.

- Economie de energie datorita placilor de policarbonat in strat dublu.

Panou sandwich:

- Panou autoportant metalic izolat cu poliuretan, pentru pereții clădirilor industriale și comericale sau camere frigorifice cu temperaturi pozitive.

- Exteriorul panourilor este izolat cu foi din tabla de otel zincat si tratat prin fosfatare pentru protectie la coroziune.

- Vospire realizata cu un strat de primer si un film acrilic sau PVDF la suprafata exterioara si un strat de primer adaptat pentru a spori aderenta poliuretanului prevazut la partea interioara a foilor de tabla.

- Culoare: RAL 9002

- Grosimea panoului: 40 mm

- Usi de acces:

Usa laterala glisanta

- Dimensiune: 3,00 x 3,00 m

- 1 panou mobil-glisant cu cadru din aluminiu

- Șină superioară pentru glisare, prevazuta cu carucior cu roti

- Finisare superioara din otel

- 2 manere pentru fiecare panou mobil

- 1usa izolata cu policarbonat

- 3 usi izolate cu panou sandwich

Usi batante:

- Dimensiune: 1,20 x 2,20 m

- 1 panou mobil-batant din aluminiu

- 1 usa izolata cu policarbonat

- 3 usi izolate cu panou sandwich

- Zona procesare si conditionare:

CAMERE CONTAINERIZATE/ ELEMENTE PENTRU PARTITIE/ DIVIZAREA SECTOARELOR: Acest capitol include furnizarea de elemente de container, prefabricate pentru diviziunile din interiorul zonei tehnice, precum în planul A-001.

1 element prefabricat dim. 2,4m x 8,00m x h2,7m compus din cadru din oțel zincat, panouri sandwich, uși, ferestre și inclusiv: 1 cabina de dus 1 toaleta 2 vestiar * lumini interne, prize, echipamente pentru apă, încălzitor electric de apă 1 element prefabricat dim. 2,4m x 1,20m x h2,7m compus din cadru din oțel zincat, panouri sandwich, uși, ferestre și inclusiv: 1 cabina de dus 1 toaleta * lumini interne, prize, echipamente pentru apă, încălzitor electric de apă 1 camera din prefabricate dim. 2,4m x 7,00m x h2,7m pentru materialul de depozitare compus din cadru din oțel zincat, panouri sandwich, uși și inclusiv: * lumini interne, prize, echipamente pentru apă, încălzitor electric de apă

- Camera de conservare:

Acest capitol include furnizarea întregului material pentru asamblarea camerei de conservare de 24 mp. Această cameră de conservare va fi răcită de un aer conditionat pentru exterior. Izolarea eventuală pentru pardoseală nu este inclusă. Temperatura minimă va fi de 2 °.

76 mp Panouri sandwich modulare din tablă de oțel galvanizată pre-vopsită 1 Usa manuala pentru camera frigorifica 1 Aer conditionat cu gaz frigorific ecologic în interior.

- Carucioare pentru recoltare si transport: Oferta face referire la furnizarea de carucioare speciale pentru recoltare, inclusiv carucioare telescopice .

- Linie de sortare – Ambalare – Cantarire – Etichetare : Oferta face referire la o instalatie destinata sortarii, ambalarii , cantaririi si etichetarii caserolelor.

Instalatia este alcatuita din :

- • Zona de selectionare si dozare cu 2 posturi (2 mese) de lucru, realizata din otel inox , destinata selectionarii manuale a produsului in vederea ambalarii, masa fiind realizata in intregime din otel inoxidabil cu cadru renforsat. In aceasta zona se face dozarea finala manuala a produsului in caserole, ambalare si inchidere manuala a caserolelor, mesele fiind prevazute cu decupare pentru eliminarea produselor neconforme.

- • 2 Containere speciale cu roti, pentru colectarea si transportul produsului considerat neconform pentru ambalare.

- • Banda transportoare din poliuretan, alba, atestata pentru produse alimentare.

- • Lungime = minim 2000 mm.

- • Latime = circa 600 mm.

- • Actionare banda transportor de catre motoreductor plasat pe ax/osie.

- • Viteza reglabila cu ajutorul unui convertizor frecvential

- • Voltaj = 380 V, 50 Hz.

- 2 instalatii electronice de cantarire si tiparirea/eliberarea etichetelor adezive cu cod de bara si detalii suplimentare (data, greutatea, etc.).

- • Capacitate până la 15 kg.

- • Afisaj/display intiotiv cu lumină și tastaturi impermeabile de tip soft key.

- • Imprimantă termică pentru hârtie 58mm

a.3. Platforma betonata: cu dimensiuni de 12,00 m x 74,60, suprafat de 895,20mp.

a.4. Imprejmuire: alcatuit din plasa de sarma si fundatii izolate.

- Justificarea necesitatii proiectului

Necesitatea investitiei porneste de la un adevar bine cunoscut si anume faptul ca legumele au constituit si constituie un aliment esential in hrana oricarei persoane, datorita insusirilor senzoriale deosebite si elementelor nutritive pretioase pe care le contin.

O particularitate a legumelor rezida in faptul ca majoritatea pot fi utilizate in alimentatie in stare proaspata ca atare, precum si in diferite preparate culinare sau sub forma conservata. Putem spune ca nu exista meniu in care legumele sa nu intervina intr-o proportie, uneori destul de ridicata.

## Valoarea investiției

Valoarea investiției este de 7.000.000 lei, fără TVA.

## Perioada de implementare

Perioada de execuție propusa: 12 luni

## planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente);

Prezenta documentație conține și planșe, reprezentând planul de încadrare în zonă, respectiv planuri de situație cu clădirea proiectată, precum și planuri cu drumurile de acces existente şi propuse și utilități.

Acestea se regăsesc Anexa 2 - ”Piese desenate”, care face parte integrantă din documentație.

## o descriere a caracteristicilor fizice ale intregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.)

Proiectul propune construirea unei sere pentru legume(10.416,00 mp), zona de procesare si zona tehnică (660,00 mp) , platfoma betonata ( 895,20 mp)  si imprejmuirea terenului.

Elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul şi capacităţile de producţie;

Sera de legume propusa prin proiect va avea sistem de incalzire, facand posibila cultivarea tomatelor pe toata perioada anului, respectiv 3 cicluri anuale de productie.

Pentru soiurile de tomate propuse a fi cultivate, estimarea capacitatilor de productie  s-a realizat in baza urmatoarelor ipoteze:

| Parametrii tehnologici de productie | Tomate |
| --- | --- |
| Suprafata totala cultivata tomate | 10.416 | mp |
| Cicluri de productie | 3 | cicluri/an |
| Productivitate medie ciclu I (iarna-vara) | 10 | kg/mp/luna |
| Perioada de recoltare | 4 | luni |
| Productie totala ciclul I | 437.600 | kg/ciclu |
| Productivitate medie ciclu II (vara-toamna) | 10 | kg/mp/luna |
| Perioada de recoltare | 3 | luni |
| Productie totala ciclul II | 328.200 | kg/ciclu |
| Productivitate medie ciclu III (toamna-iarna) | 10 | kg/mp/luna |
| Perioada de recoltare | 2 | luni |
| Productie totala ciclul III | 218.800 | kg/ciclu |
| Productie anuala totala | 984.600 | kg/an |

- descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

Sera va fi dotată cu următoarele instalații:

- Sistem de incalzire;

- Sistem Irigare;

- Linie de sortare-ambalare-cantarire-etichetare.

| Nr. Crt. | Echipament | Cantitate | Caracteristici |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sistem incalzire | 1 | 14 generatoare de aer cald care functioneaza pe combustibil gaz natural. |
| 2 | Sistem irigare | 1 | Statie de fertirigatie Rezervoare de ingrasaminte Tuburi de irigatie picatura cu picatura |
| 3 | Linie de sortare – Ambalare – Cantarire – Etichetare | 1 | Compusa din masina de sortat legume, utilaj de cantarire, ambalare si utilaj de etichetare |

- descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea;

Va fi realizată o linie de sortare, ambalare, cantarire şi etichetare. Astfel, echipamentele vor fi amplasate în următoarea ordine:

Masa sortare ( Utilaj ambalare ( Utilaj cântărire ( Masina de etichetat

- materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora;

Perioada de construcție:

O parte din cantitatea de pământ necesară realizării terasamentelor va fi preluată din săpăturile realizate în amplasamentul lucrărilor, în funcţie de rezultatul testelor de laborator. Restul cantităţii necesare va fi extrasă din gropi de împrumut identificate de constructor, în colaborare cu autoritățile locale. Nu se vor procura niciun fel de materiale din ariile protejate, păduri sau alte habitate naturale.

Bilanţul de materiale este prezentat în tabelul următor:

| Material | UM | Producţie proprie | Achiziţionat de la terţi |
| --- | --- | --- | --- |
| Material umpluturi | mc | 70 | 40 |
| Nisip | tone | Nu e cazul | 11 |
| Piatră spartă | mc | Nu e cazul | 60 |
| Balast | mc | Nu e cazul | 90 |
| Agregate naturale | tone | Nu e cazul | 23 |
| Apă | tone | Nu e cazul | 12 |
| Lemn pentru cofraje | tone | Nu e cazul | 1,5 |
| Combustibil | tone | Nu e cazul | 600 |

Pentru o bună gospodărire/manevrare/utilizare a pământului/materialelor ce vor fi folosite pentru execuţia lucrărilor vor fi necesare următoarele măsuri:

- asigurarea calităţii constând din certificate de calitate şi documentaţie, determinări ale calităţii solului prin recoltarea de probe de pe amplasament;

- asigurarea cantităţilor necesare constând din documente de însoţire a mărfii, cântărire sau măsurători de probe sau cantităţi furnizate;

- evitarea degradării, prin acoperire sau depozitare adecvată;

- prevenirea furturilor, prin menţinerea unor evidenţe sistematice;

- asigurarea manevrării eficiente, prin folosirea în practică numai a dispozitivelor adecvate: încărcătoare mecanice, motostivuitoare, macarale etc.;

- protecţia muncii în toate operaţiunile de transfer, încărcare, descărcare ce se vor efectua pe bază de instructaje specifice şi cu utilizarea echipamentelor de protecţie;

- evitarea poluării cu praf şi pulberi, prin utilizarea mijloacelor de transport închise/acoperite;

- La ieșirea din șantier se vor curăța roțile autovehiculelor de orice fel.

Materiile prime necesare realizării lucrării nu se vor depozita pe amplasamentul organizării de șantier decât în cantități reduse, pentru punerea imediată în operă. Acestea vor fi transportate etapizat, cu mijloace de transport specifice.

Betonul de ciment şi betonul asfaltic/mixtura asfaltică nu se vor prepara pe amplasamentul lucrării, ci se vor prepara în stațiile de betoane contractate și vor fi transportate pe ampriza lucrărilor cu mijloace de transport specifice.

Alimentarea cu carburanţi a utilajelor şi mijloacelor de transport se va asigura din afara şantierului, transportul carburanţilor efectuându-se cu cisterne auto, ori de câte ori va fi necesar. În zonele punctelor de lucru nu vor fi depozitaţi carburanţi.

Utilajele cu care se va lucra vor fi aduse în şantier în stare de funcţionare, având făcute reviziile tehnice și schimburile de lubrifianţi. Schimbarea lubrifianţilor se va executa după fiecare sezon de lucru în ateliere specializate, din afara amplasamentului, unde se vor efectua și schimburile de uleiuri hidraulice și de transmisie.

În cazul în care vor fi necesare operaţii de întreţinere sau schimbare a acumulatorilor auto, acestea se vor executa într-un atelier specializat (service auto), din afara amplasamentului, unde se vor efectua și schimburile de anvelope.

Energia electrică necesară desfăşurării activităţilor de construcţie va fi furnizată din sistemul energetic național, prin branșarea la rețeaua locală de energie electrică.

Perioada de operare

Suprafata terenului pe care va fi amplasata sera de legume este de 10.416 mp, suprafata efectiva cultivata cu legume fiind de 10.416 mp.

Materiile prime folosite, cantitatea acestora şi costurile aferente au fost sintetizate în tabelul următor :

| Materii prime, materiale | UM | Consumuri unitare | Consumuri anuale | Pret unitar productie proprie (TVA inclus) LEI/UM | Plati totale anuale LEI/UM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obtinere rasad tomate din seminte | buc | 2,5 plante/mp | 82.050 | 0,2 | 16.410 |
| Dezinfectanti sol | l | 80 l/1000 mp | 875 | 1,5 | 1.313 |
| Materiale sustinere plante (spalieri) | buc | 2 spalieri/planta | 164.100 | 2 | 328.200 |
| Folie neagra (operatia de mulcire) | kg | aprox. 70 kg (echivalentul a 4800 ml) | 2.400 | 14,5 | 34.800 |
| Fertilizanti, tratament daunatori | l | aprox. 3 litri solutie/500 mp | 66 | 21 | 1.378 |
| Ambalaje (ladite plastic) | buc | capacitate ladita -10 kg/buc | 600 | 1 | 600 |
| Ambalaje (cutii de carton) | buc | capacitate cutie - 250 g/buc | 1.969.200 | 0,1 | 196.920 |
| Total plati cu materii prime si materiale | 579.621 |

- racordarea la reţelele utilitare existente în zonă;

Perioada de construcţie

Pentru organizările de şantier şi punctele de lucru se vor asigura următoarele utilităţi:

- Alimentarea cu apă: apa potabilă (stropire drumuri de acces și zone de lucru, spălarea rotilor utilajelor de transport, uz menajer) va fi furnizată cu cisterne; apa potabilă se va achiziţiona şi din comerț în bidoane de plastic;

- Evacuarea apelor uzate: apele uzate rezultate din activitatea de organizare de şantier (ape uzate rezultate de la spălarea unor utilaje/echipamente se vor preepura în separatoare de produse petroliere și se vor colecta în bazine vidanjabile, cu încadrarea la descărcare a limitelor impuse prin NTPA 002. Apele uzate menajere de la birouri şi laboratoare se vor colecta în bazine vidanjabile. În cadrul organizărilor de şantier şi pe locaţii stabilite de conducătorii punctelor de lucru se vor instala toalete ecologice de către o firmă specializată, care va asigura buna funcţionare a acestora, cu încadrarea la descărcare a limitelor impuse prin NTPA 002;

- Evacuarea apelor pluviale: apele pluviale curate din cadrul organizării de şantier vor fi deversate la teren; apele pluviale din zona depozitelor de materiale pulverulente se vor colecta prin şanţuri perimetrale si pre-epurate prin intermediul separatoarelor de hirocarburi după care se vor evacua la rigola stradala, dupa caz sau se vor deversa la teren;

- Alimentare cu energie electrică: Energia electrică necesară desfăşurării activităţilor de construcţie va fi furnizată din sistemul energetic național, prin branșarea la rețeaua locală de energie electrică (racord contorizat la LEA cea mai apropiata).  Alimentarea cu energie electrică trifazată prin racordare de la reţea în tablouri electrice, tipizate, cu împământări verificate prin buletine PRAM, întrerupător general și prize 220/380 V. Tablourile electrice vor fi semnalizate cu panouri: „pericol de electrocutare” și „pericol general”, conform prevederilor legale în vigoare.

Perioada de operare

- Alimentare cu apă

Alimentarea cu apă se va realiza din sistemul public.

INSTALAȚII DE CANALIZARE

Apele uzate menajere şi apele uzate de la spălarea legumelor vor fi evacuate în sistemul public de canalizare.

Evacuarea apelor pluviale

Apele pluviale vor fi evacuate pe teren.

- Alimentare cu energie electrică

Alimentarea cu energie electrică va fi efectuată de la reteaua SEN existenta pe drumul de exploatare din vecinătate, la limita de proprietate, printr-un bransament trifazat din cablu energie CYABY 5x25mmp, L= 25 m. Va fi amenajat un post de transformare, care va respecta instrucţiunile operatorului de distribuţie energie electrică ce vor fi impuse prin avizul tehnic de racordare.

Lucrarile pentru racordarea la reteaua de alimentare cu energie electrica sunt amplasate pe terenul pe care se implementeaza proiectul si aflat in proprietatea beneficiarului astfel că au fost cuantificate si incadrate la cheltuieli eligibile.

Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din tabloul electric general de distributie al constructiei ce deserveste intregul obiectiv.

Situatia energetica estimata este: Pi= 9,44kW (Pc=7,35kW).

Racordul electric se va realiza printr-un cablu electric CYABY 5x25mm2. Circuitele electrice vor fi prevazute cu intreruptor automat de sarcina cu protectie termica si electromagnetica, protectie diferentiala la curenti reziduali si protectie la supratensiuni atmosferice.

- Energia termică

Se va asigura prin intermediul celor 14 generatoare de aer cald, alimentate de gaz natural.

- Alimentare cu gaze naturale

Alimentare cu gaze naturale se va realiza prin intermediul unei cisterne, care va fi amplasată pe teren, respectând toate condițiile legale.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei;

La finalizarea lucrărilor de construcţie, nu va fi necesară realizarea reconstrucţiei ecologice a terenurilor ocupate temporar sau afectate de procesul de execuție.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

Nu se vor realiza căi noi de acces și nu se vor modifica cele existente.

- resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare;

Resursele naturale utilizate pentru construcția serei sunt:

- Pământ pentru umpluturi

- Nisip

- Piatră spartă

- Balast

- Agregate naturale

- Apă

- Lemn pentru cofraje

- Combustibil.

Nu se vor procura niciun fel de materiale din ariile naturale protejate.

Pentru lucrarile propuse, volumul total estimat de pământ necesar este prezentat în tabelul de mai jos:

| Nr. Crt. | Sursa | Cantitate |
| --- | --- | --- |
| 1 | Provenit din excavaţii | 70 mc |
| 2 | Procurat din balastiere, gropi de împrumut | 40 mc |
| Total pământ utilizat pentru umpluturi | 110 mc |

Pentru executarea umpluturilor se va utiliza, atunci când este posibil, pământul excavat pentru săparea fundațiilor, cu condiţia respectării cerinţelor pentru calitatea materialelor iar diferența se va procura din gropi de împrumut identificate în zonă.

Piatra naturală, balastul și nisipul vor fi procurate din unități specializate (cariere/balastiere) existente în zona amplasamentului, reglementate de ANRM.

Transportul agregatelor de la furnizori (cariere/balastiere) în zona lucrărilor de construcție se va efectua cu mijloace auto specifice pe rețeaua de drumuri existente din zonă.

- metode folosite în construcţie/demolare;

Metodele ce vor fi folosite la realizarea lucrărilor de construcție a serei, a acceselor și a rețelelor de utilități sunt metodele uzuale pentru astfel de proiecte, care sunt în conformitate cu cerințele tehnice și legale în vigoare, precum și în conformitate cu caietele de sarcini care vor sta la baza atribuirii lucrărilor de execuție.

Din analiza lucrarilor de investigare de teren si laborator, rezultă ca terenul de fundare din amplasament, prezintă caracteristici geotehnice compatibile cu realizarea obiectivului proiectat.

- planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară;

Durata de realizare a investiției este estimată la 12 luni calendaristice de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor de către beneficiar.

- relaţia cu alte proiecte existente sau planificate

Nu a fost identificată nicio interferență cu alte proiecte existente sau planificate.

În cazul în care aceste autoritățile locale vor iniția alte proiecte, impactul cumulat asupra mediului va fi analizat la momentul respectiv.

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Pentru această investiție au fost studiate două alternative:

Ambele variante prezintă aceleaşi obiecte principale, diferenţa fiind materialul din care vor fi acoperită:

- Policarbonat celular in Varianta A;

- Folie dublu gonflabilă în varianta B.

Compararea opţiunilor din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilităţii şi riscurilor s-a făcut tabelar. Costul mai ridicat al serei din policarbonat celular asigură şi o productivitate mai bună, fiind astfel mai profitabilă financiar.

|  |  | Tehnic | Economic | Financiar | Sustenabilităţii | Riscuri |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Varianta selectata A | Sera pe structură metalică cu acoperiş din policarbonat | Productivitate cu 10% mai mare | Cost mai ridicat cu 30% | Durata de utilizare este de 10 ani, dar după 5 ani creşte opacitatea, cu impact asupra productivităţii | Rezistenţa mai bună la vânt, încărcare cu zăpadă şi seim |
| 2 | Varianta alternativă B | Sera pe structură metalică cu acoperiş din folie dublă gonflabilă | Productivitate la 90% din varianta A | Cost mai scăzut cu 30% | După 5 ani este nevoie de schimbarea foliei | Rezistenţa mai mică la vânt, încărcare cu zăpadă şi seism |

Concluzia Analizei opţiunilor este că varianta B este mult mai rentabilă financiar, având în vedere preţul mai mic şi productivitatea comparabilă.

Astfel, pentru implementarea proiectului a fost selectată varianta B.

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor);

Nu previzionăm apariția altor activități, ca urmare a implementării prezentului proiect.

- alte autorizaţii cerute pentru proiect.

Extinderea rețelelor de utilități necesare se va face doar cu acceptul administratorilor/proprietarilor acestora și a acordurilor/autorizațiilor emise de către aceștia.

La executarea lucrărilor se vor respecta cerințele și condițiile impuse prin Avizul de Gospodărire a Apelor ce a fost emis de Administrația Națională “Apele Române”.

# IV. DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE NECESARE

Pe teren nu există construcţii provizorii sau permanente ce necesită demolare pentru realizarea obiectivului propus.

# V. DESCRIEREA AMPLASĂRII PROIECTULUI

- - distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001 cu modificarile si completarile ulterioare;

Proiectul nu face obiectul evluării de mediu în context transfrontiera.

Comuna Topraisar este situată la o distanță de 30km de granița cu Bulgaria.

- - distanța față de corpurile de apă de suprafață sau subterane

Cel mai apropiat corp de apă este lacul Techirghiol, la 8km distanță de amplasamentul serei.

- - hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale şi alte informaţii privind:

- folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia;

Folosința actuală a terenului este ”curți construcții”. După implementarea proeictului, terenul va fi utilizat pentru activități agricole.

- politici de zonare şi de folosire a terenului;

Terenul este situat în afara perimetrului de protecţie a valorilor istorice sau arhitectural urbanistice. Terenul se află în proprietatea beneficiarului.

Regimul juridic:

Terenul ce face obiectul proiectului este situat in intravilanul loc. Topraisar, Comuna Topraisar, Județul Constanța, incinta nr.7-bazine, avand nr cadastral 102580 conform extras de carte funciara nr 102580.

Folosinta actuala a terenului (cf. C.U) este teren intravilan curti construcții.

- arealele sensibile;

Ca urmare a poziţiei sale geografice. în perimetrul aferent implementării proiectului, nu există arii speciale de conservare pentru protejarea habitatului natural a faunei şi florei sălbatice sau arii de protecţie specială pentru protejarea păsărilor sălbatice.

Zonele înierbate care există în zonă nu reprezintă spaţii verzi bogate în specii botanice, protejate.

Realizarea proiectului nu va creşte gradul de expunere la emisii poluante (de ex. deversarea apei, scurgeri de combustibili, emisii în aer, etc) care pot avea efecte directe sau indirecte, cronice sau acute asupra ecosistemelor terestre şi acvatice.

- - coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970.

Coordonatele Stereo 70 sunt:

|  | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 287044.0078 | 777748.9302 |
| 2 | 287152.6371 | 777852.2488 |
| 3 | 287134.1567 | 777895.3088 |
| 4 | 287097.0150 | 777967.1200 |
| 5 | 287137.8880 | 777999.8710 |
| 6 | 287113.7390 | 778062.8660 |
| 7 | 287059.6575 | 778017.8148 |
| 8 | 287026.6847 | 777983.2508 |
| 9 | 286986.6998 | 777948.3117 |
| 10 | 286949.0837 | 777912.4456 |
| 11 | 286901.8580 | 777866.0132 |
| 12 | 286954.3907 | 777821.5156 |
| 13 | 286965.2303 | 777816.8198 |
| 14 | 286965.2303 | 777816.8198 |
| 15 | 286977.9292 | 777812.5627 |
| 16 | 287044.0078 | 777748.9302 |

- - detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

Dată fiind natura proiectului, nu a fost necesar să fie luate în considerare mai multe variante de amplasament, terenul aflat deja în proprietatea beneficiarului îndeplinind condițiile necesare realizării proiectului.

# VI. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI, ÎN LIMITA INFORMAȚIILOR DISPONIBILE

## A. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu

## 1. Protecţia calităţii apelor:

- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul:

Surse potenţiale de poluare a apelor:

- Deversări accidentale, necontrolate, de poluanţi în apă - ape pluviale impurifícate cu produse petroliere;

- Colectarea necorespunzătoare a apelor pluviale impurifícate cu hidrocarburi de pe platformele aferente căilor de acces.

- Emisiile de gaze provenite din trafic - contribuie la creşterea acidităţii atmosferei cu efecte directe şi/ sau indirecte asupra calităţii apei.

În etapa de funcţionare:

Sursele de ape uzate sunt reprezentate în principal de consumul igienico-sanitar. Apele uzate de tip menajer se vor evacua prin racord la un bazin vidanjabil.

Măsuri de diminuare sau eliminare a impactului asupra apelor de suprafaţă și subterane

Măsuri de diminuare sau eliminare a impactului asupra apelor de suprafata și subterane în perioada de execuţie

În perioada executării lucrărilor de construcţii:

Proiectul prevede, în cadrul organizării de şantier, adoptarea de măsuri specifice pentru prevenirea impactului potenţial asupra calităţii apelor de suprafaţă şi subterane:

- Depozitarea materialelor utilizate în construcţii în spaţii special amenajate.

- Manipularea şi utilizarea materialelor de construcţii în activitatea de construcţii astfel încât să se evite antrenarea acestora de apele de precipitaţii.

- Aplicarea în caz de necesitate, a tuturor măsurilor de prevenire şi combatere a poluării accidentale, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

Măsuri adoptate pentru prevenirea poluării apelor în perioada de funcţionare:

- Asigurarea funcţionării instalaţiei de canalizare a apelor uzate şi a apelor pluviale la parametrii proiectaţi;

- Aplicarea în caz de necesitate a tuturor măsurilor de prevenire si combatere a poluării accidentale, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

Apele uzate generate pe amplasament în perioada de funcţionare, se vor evacua prin bazinul vidanjabil.

În condiţiile implementării, în timpul executării proiectului, a măsurilor de prevenire/ reducere a impactului potenţial nominalizate mai sus, se apreciază că, în timpul realizării lucrărilor de construcţii aferente proiectului, nu se produce poluarea apelor de suprafaţă şi subterane.

- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute.

Apele uzate menajere şi apele uzate de la spălarea legumelor vor fi evacuate în sistemul public de canalizare.

Evacuarea apelor pluviale

Apele pluviale vor fi evacuate pe teren.

## 2. Protecţia aerului:

- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri

Sursele potenţiale de poluare a aerului:

- Intensificarea traficului rutier în zonă;

- Producţia de energie termică şi apă caldă pentru noile funcţiuni propuse a fi implementate, conform proiecului;

- Executarea lucrărilor de construcţii pentru funcţiunea propusă conform proiectului.

În perioada executării lucrărilor de construcţii:

Sursele de poluare a aerului

Surse mobile:

- Circulaţia mijloacelor auto ce asigură aprovizionarea cu materiale de construcţii, preluarea şi transportul deşeurilor de pe amplasament, efectuarea lucrărilor în perimetrul organizării de şantier;

- Funcţionarea utilajelor pentru realizarea lucrărilor de construcţii; manevrarea echipamentelor/ instalaţiilor;

Emisiile de poluanţi ale autovehiculelor prezintă două particularităţi:

- Eliminarea poluanţilor se realizează foarte aproape de sol, fapt care conduce la realizarea unor concentraţii ridicate la înălţimi foarte mici, chiar pentru gazele cu densitate mică şi capacitate mare de difuziune în atmosferă;

- Emisiile se produc pe întreaga suprafaţă a amplasamentului, diferenţele de concentraţii depinzând de intensitatea traficului şi de posibilităţile de ventilaţie ale străzii.

Volumul, natura, şi concentraţia poluanţilor emişi depind de tipul autovehiculelor, de natura combustibilului şi de condiţiile tehnice de funcţionare ale acestora.

Poluanţi specifici:

- monoxid de carbon (CO);

- dioxid de carbon ( CO2);

- oxizi de azot ( NOx);

- dioxid de sulf (SCE);

- particule în suspensie;

- hidrocarburi nearse.

Surse nedirijate- difuze:

- Lucrările de pregătire ale platformelor pe care se vor monta echipamentele/ utilajele necesare executării lucrărilor de construcţii;

- Executarea lucrărilor de construcţii;

- Manevrarea deşeurilor rezultate din construcţii.

Poluanţi specifici:

- Pulberi sedimentabile: max. 17 g/mp/lună;

- Pulberi PM 10- în aerul ambiental : max. 50pg/m /24 ore.

În perioada de funcţionare

Sursele de poluare a aerului

Surse mobile:

- Circulaţia autovehiculelor în zona investiției.

Surse fixe:

- Arderea combustibiluilui –peleți - în centralele termice de pe amplasament.

- Evacuarea gazelor arse se va realiza prin intermediul unor instalaţii de dispersie, coşuri de fum.

Poluanţi specifici:

- Pulberi= max. 20 mg/mcN;

- Monoxid de carbon (CO)= max. 175 mg/mcN;

- Oxizi de sulf ( SOx) ( exprimaţi în S02)= max. 200 mg/mcN;

- Oxizi de azot ( NOx) ( exprimaţi în NO2)“ max. 150 mg/mcN ( Q).

Valorile maxime admise se raportează la un conţinut în oxigen a efluenţilor gazoşi de 3%vol.

- instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă.

Centrala termică, de ultimă generație, va avea filtru și coș de fum pentru dispersia emisiilor.

Măsuri de diminuare sau eliminare a impactului asupra aerului

Măsuri de diminuare sau eliminare a impactului asupra aerului în perioada de execuţie

Proiectul prevede adoptarea de măsuri tehnice şi operaţionale pentru prevenirea/ reducerea emisiilor de poluanţi în aer:

- Protejarea solului decopertat depozitat temporar în incinta amplasamentului, pentru evitarea antrenării particulelor de praf în aer;

- Folosirea de utilaje de construcţie moderne, dotate cu motoare ale căror emisii să respecte prevederile legislaţiei în vigoare;

- Reducerea vitezei de circulaţie pe drumurile publice a vehiculelor grele pentru transportul echipamentelor şi a materialelor;

- Verificarea vehiculelor care transportă materiale, pentru evitarea răspândirii acestora în afara arealului de construcţie;

- Stropirea cu apă a deşeurilor de construcţie depozitate temporar pe amplasament (în perioadele lipsite de precipitaţii);

- Diminuarea la minimum a înălţimii de descărcare a materialelor care pot genera emisii de particule;

- Stabilirea unui timp cât mai scurt de stocare a deşeurilor din construcţii la locul de producere;

- Curăţarea roţilor vehiculelor la ieşirea din şantier pe drumurile publice;

- Oprirea motoarelor utilajelor în perioadele în care nu sunt implicate în activitate.

Impactul direct asupra aerului este redus şi se manifestă în perioada de realizare a proiectului, ca urmare a emisiilor de pulberi în suspensie şi pulberi sedimentabile, respectiv a poluanţilor specifici rezultaţi din funcţionarea utilajelor şi a autovehiculelor de transport materiale/ deşeuri din construcţii, fără efecte indirecte, impactul fiind perceptibil pe termen relativ scurt, în timpul realizării lucrărilor de construcţii.

În perioada execuţiei, există un impact potenţial asupra calităţii aerului, dar, prin aplicarea măsurilor locale de reducere a poluării, impactul va avea un caracter temporar, fără aspecte vizibile, cuantificabile.

Măsuri adoptate pentru diminuarea impactului asupra aerului ambiental:

- Verificarea periodică a eficienţei instalaţiilor de filtrare şi luarea măsurilor ce se impun pentru asigurarea funţionării acestora la parametrii tehnici proiectaţi.

## 3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

- sursele de zgomot şi de vibraţii;

În perioada executării lucrărilor de construcţii

Surse generatoare de zgomot:

- Circulaţia mijloacelor auto ce asigură aprovizionarea cu materiale de construcţii, preluarea şi transportul deşeurilor de pe amplasament, efectuarea lucrărilor în perimetrul organizării de şantier.

- Funcţionarea utilajelor pentru realizarea lucrărilor de construcţii; manevrarea echipamentelor/ instalaţiilor.

Distanţa de la amplasamentul aferent proiectului faţă de zonele locuite este relativ mare. Din acest punct de vedere, se apreciază că zgomotul şi vibraţiile generate pe amplasament ca urmare a realizării proiectului de construcţie, nu vor produce disconfort în zonă.

Surse şi protecţia împotriva zgomotelor şi vibraţiilor în perioada de operare

Surse generatoare de zgomot:

- Circulaţia autovehiculelor în interiorul amplasamentului;

- Traficul auto în zonă- trama stradală;

- Funcţionarea instalaţiilor de ventilaţie şi climatizare aferente clădirilor realizate;

- Creşterea numărului de locuri de parcare din zonă, la finalizarea proiectului de investiţii, va conduce la creşterea nivelului de zgomot cauzat de traficul rutier, cu influenţe pentru receptorii apropiaţi noii zone de parcare subterană.

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor.

Măsuri ce se vor adopta în timpul realizării lucrărilor de construcţii:

- Respectarea programului de lucru stabilit de constructor, cu informarea, respectiv cu luarea în considerare a propunerilor/ observaţiilor formulate de publicul interesat. Restricţionarea accesului în zonele cu emisii ridicate de zgomot.

- Folosirea de utilaje care să nu conducă în funcţionare, la depăşirea nivelului de zgomot şi vibraţii admis de normativele în vigoare.

- Stabilirea programului de livrare a deşeurilor rezultate din construcţii, cu respectarea programului de lucru stabilit pe şantier.

- Aplicarea celor mai bune tehnici disponibile şi a celor mai bune practici de management pentru a minimiza, la sursă, zgomotul şi vibraţiile generate de activităţile de construcţii, oriunde acest lucru va fi posibil.

- Monitorizarea eficacităţii măsurilor de atenuare a impactului din categoria celor mai bune tehnici disponibile şi a celor mai bune practici de management, ţinând seama de limitele impuse prin reglementările în vigoare.

Impactul direct al zgomotului şi vibraţiilor va fi redus, temporar, pe termen scurt pe perioada de execuţie a proiectului de construcţii.

Măsuri propuse pentru prevenirea/ reducerea zgomotului generat de traficul rutier:

•	redirecţionarea traficului pentru obţinerea unei diminuări din punct de vedere al emisiei de zgomot pentru străzile unde este necesar acest lucru coroborat cu o creştere suportabilă pentru străzile care preiau traficul redirecţionat, acest lucru realizându-se prin stabilirea de sensuri unice pentru anumite străzi, sincronizarea între semafoare pentru stabilirea undei verzi, restricţii de viteză, introducere de asfalt poros cu caracteristici de absorbţie a emisie zgomotului provocat de rularea autovehiculelor etc;

•	interzicerea în zonă a circulaţiei unor categorii de vehicule în intervalele orare în care se înregistrează un nivel al indicatorilor de zgomot peste limitele admise.

- În perioada de operare se vor lua următoarele măsuri pentru reducerea nivelului de zgomot:

- se vor utiliza atenuatoare de zgomot pentru sistemul de ventilație;

- alegerea şi utilizarea echipamentelor cu emisii de zgomot scăzute;

- verificarea nivelului de zgomot al echipamentelor/ instalaţiilor în condiţii de funcţionare;

- întocmirea unor proceduri de întreţinere pentru identificarea cazurilor în care este necesară întreţinerea pentru minimizarea emisiilor de zgomot;

- asigurarea întreţinerii corecte pe întreaga durată de viaţă a echipamentelor, plecând de la principiul conform căruia „un utilaj menţinut în bune condiţii este un utilaj mai silenţios;

- exploatare pentru identificarea cazurilor în care sunt necesare măsuri suplimentare pentru reducerea/ minimizarea emisiilor de zgomot;

- Agregatele vor avea un grad inalt de eficiența energetica, clasa A, și vor fi echipate cu kituri de reducere a zgomotului (kit "cu zgomot redus").

## 4. Protecţia împotriva radiaţiilor:

Proiectul nu propune utilizarea radiațiilor.

## 5. Protecţia solului şi a subsolului:

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice;

Implementarea proiectului nu are impact semnificativ asupra solului şi apelor subterane, în condiţiile respectării tehnologiilor de construcţii-montaj conform reglementărilor tehnice în vigoare, respectiv a adoptării măsurilor tehnice şi operaţionale stabilite pentru exploatarea funcţiunilor noi, propuse a se realiza pe amplasament.

Impactul asupra solului şi a subsolului în perioada de execuţie

Surse potenţiale de poluare a solului:

- Executarea lucrărilor de excavare în vederea execuţiei lucrărilor de construcţii.

- Depozitarea necontrolată a deşeurilor de tip menajer şi a deşeurilor din construcţii.

- Ocuparea temporară a solului cu materiale de construcţii.

- Scurgeri accidentale de carburanţi/ uleiuri de la utilajele de construcţie folosite, ca urmare a funcţionării necorespunzătoare ale acestora.

Impactul asupra solului şi subsolului în perioada de exploatare

Surse potenţiale de poluare a solului:

- Traficul auto intern.

- Scurgeri accidentale de produse petroliere (carburanţi, uleiuri), provenite de la autovehicule.

- Evacuarea necorespunzătoare a apelor uzate menajere şi a apelor pluviale.

- Gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor rezultate din activităţile desfăşurate pe amplasament.

Urmare măsurilor constructive adoptate şi a utilizării corecte a instalaţiilor din dotarea obiectivelor, se apreciază că nu vor exista surse de contaminare a solului şi subsolului.

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului.

Măsuri de diminuare sau eliminare a impactului asupra solului si subsolului în perioada de construcţie:

Proiectul prevede, pentru perioada aferentă executării lucrărilor de construcţii, în cadrul organizării de şantier şi în frontul de lucru, luarea măsurilor tehnice şi organizatorice ce se impun pentru prevenirea/ diminuarea impactului potenţial asupra calităţii solului:

- Verificarea zilnică a stării tehnice a utilajelor şi echipamentelor;

- Alimentarea cu carburanţi a utilajelor şi schimbarea uleiului la utilaje se va realiza în staţiile de distribuţie carburanţi autorizate/ service-uri auto, existente în zonă;

- Colectarea selectivă şi depozitarea temporară a deşeurilor generate pe amplasament, în interiorul perimetrului de lucru, în zone special amenajate în cadrul şantierului.

După terminarea lucrărilor de construcţii, suprafaţa de teren rămasă liberă se va reda în circuitul iniţial. Se apreciază că prin implementarea acestor măsuri, în timpul executării proiectului, impactul direct asupra solului şi subsolului este redus.

Impactul indirect susceptibil este redus, se manifestă în perioada de executare a construcţiilor, numai în cazul producerii unor poluări accidentale.

Măsuri de diminuare sau eliminare a impactului asupra solului si subsolului în perioada de exploatare:

- Monitorizarea funcționării corecte a instalaţiilor din dotarea obiectivelor (în conformitate cu prescripţile tehnice şi cu regulamentele tehnice de exploatare ale acestora);

- Spaţiile de parcare vor fi dotate cu materiale absorbante pentru colectarea în sistem uscat a eventualelor scurgeri accidentale de produse petroliere (carburanţi şi lubrifianţi).

## 6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Ca urmare a poziţiei sale geografice. în perimetrul aferent implementării proiectului, nu există arii Speciale de Conservare pentru protejarea habitatului natural a faunei şi florei sălbatice sau Arii de Protecţie Specială pentru protejarea păsărilor sălbatice.

Zonele înierbate care există în zonă nu reprezintă spaţii verzi bogate în specii botanice, protejate.

Ca urmare a reevaluării şi diversificării ulterioare a destinaţiei terenurilor, realizarea investiției nu va creşte gradul de expunere la emisii poluante ( de ex. deversarea apei, scurgeri de combustibili, emisii în aer, etc) care pot avea efecte directe sau indirecte, cronice sau acute asupra ecosistemelor terestre şi acvatice.

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate.

- În perioada de execuție, lucrările se vor desfășura strict pe amplasamentul propus și nu sunt necesare alte lucrări, dotări sau măsuri pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și arii protejate.

## 7. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional etc.;

Amplasamentul propus pentru dezvoltarea investiției este situat într-o zonă în care nu există în vecinătate receptori sensibili. Din acest punct de vedere, riscul de a se produce disconfort populaţiei se reduce semnificativ.

Se apreciază că valorile normale de trafic în zonă, în perioada executării lucrărilor de construcţii, vor creşte cu mai puţin de 5%, astfel încât această creştere poate fi considerată nesemnificativă.

Nu vor fi produse efecte cu impact negativ de genul:

- deplasări de populaţie - datorată numărului redus de personal suplimentar necesar şi a disponibilităţilor existente în prezent;

- pierderea unui fond de locuinţe cu obligaţia construirii altor aşezări umane;

- perturbarea alimentării cu apă din reţeaua urbană sau din surse individuale;

- litigii cu caracter comunitar datorate dezafectării unor obiective de interes public (spaţii de odihnă şi recreere, aşezămite de cult, etc.).

Efectele pozitive pot fi următoarele:

- dezvoltarea economiei locale;

- locuri de muncă suplimentare;

Principalul impact produs asupra aşezărilor umane este cauzat de zgomotul produs de traficul rutier, aspect analizat în cadrul subcapitolului aferent.

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public.

În perioada de construcţie

Pentru diminuarea sau eliminarea impactului asupra mediului social, sănătate, obiceiuri, ocupaţii şi standard economic, în principal a mediului uman, se fac următoarele recomandări:

- Prezentarea proiectului şi a programului de lucru pentru construcție populaţiei din zonă, prin organizarea de discuţii şi dezbateri publice cu participarea primăriei şi a consiliului local, precum şi a organelor de Poliţie, etc. Cu această ocazie se vor prezenta factorii de poluare potenţială şi eventualele reguli ce trebuie respectate în raport cu zonele de lucru, utilajele şi mijloacele de transport, insistîndu-se şi pe problemele de circulaţie pe drumurile publice;

- Traficul utilajelor grele pe drumurile locale se va desfăşura pe perioade cât mai scurte şi pe baza unui program strict;

- În cazul folosirii drumurilor publice pentru transportul agregatelor, al betoanelor sau altor materiale de construcţii, se vor prevedea puncte de curățare manuală sau mecanizată a pneurilor de reziduurile din şantier;

- se vor interzice depozitele deşeurilor de orice fel în alte spaţii decât cele amenajate special de comunitatea respectivă;

- Se va exercita un control sever la transportul de beton din ciment cu autobetoniere pentru a se preveni în totalitate descărcări accidentale pe traseu sau spălarea tobelor și aruncarea apei cu lapte de ciment pe parcursul din şantier sau drumurile publice;

- În fronturile de lucru se vor prevedea instalaţii sanitare, de preferinţă mobile, cu neutralizare chimică sau bazine vidanjabile etanșe vidanjate periodic. De asemenea, aici se vor interzice operațiuni de schimbare a uleiului, demontarea sau dezasamblarea utilajelor sau mijloacelor de transport;

- Apele rezultate din stropirea terasamentelor, udarea tamburilor de la cilindrii compresori sau alte procese vor fi controlate, pentru a nu se evacua pe terenurile limitrofe;

- Realizarea umpluturilor din pamȃnt se va face astfel încat în caz de ploi puternice suprafeţele să nu fie spălate şi erodate cu transport de material solid în afara amprizei lucrărilor;

- Fronturile de lucru din zonele circulate de public vor fi delimitate de restul teritoriului cu benzi reflectorizante pentru a demarca perimetrele ce intra în raspunderea executanţilor. De asemenea, ele vor fi marcate cu panouri mobile pe care se vor înscrie elementele lucrării, cu numele şi telefonul persoanei de contact responsabile;

- Pe perioada efectivă de lucru, un şantier poate afecta la modul general peisajul, dar dacă este bine organizat şi gospodărit se creaza în final o imagine dinamică, uneori chiar de apreciere a unei lucrări noi, în curs de edificare;

- Pentru a restrȃnge şi mai mult efectul asupra peisajului, prin graficele de lucrări se va prevedea o eşalonare a execuţiei, pe o perioadă cȃt mai scurtă;

- Pe şantierul de lucru se vor prevedea instalaţii sanitare, de preferinţă mobile sau fose etanşe, vidanjate periodic;

- Gestionarea corespunzătoare/ eficientă a deşeurilor din construcţii pentru a nu periclita starea de sănătate a populaţiei şi a nu crea disconfort prin aspectul dezagreabil al acestora.

Măsurile de ecologizare a zonei şantierului şi de redare a folosințelor anterioare, sunt obligatorii.

În perioada de exploatare

Impactul generat de explotarea investiției este minim, astfel încât măsurile de diminuare şi eliminare a impactului sunt minime şi nu se prevăd măsuri suplimentare faţă de cele luate prin proiect.

## 8. Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării:

Prin H.G. nr. 856/2002 privind „Evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase” se stabileşte obligativitatea pentru agenţii economici şi pentru orice alţi generatori de deşeuri, persoane fizice sau juridice de a ţine evidenţa gestiunii deşeurilor. Evidenţa gestiunii deşeurilor se va ţine pe baza “Listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase” prezentată în Anexa 2 a H.G. 856/2002.

Constructorul are obligaţia, conform H.G. 856/2002, să ţină evidenţa lunară a producerii, stocării provizorii, tratării şi transportului, reciclării şi depozitării definitive a deşeurilor.

Materialele utilizate în construcție nu implică un risc pentru mediu, neavând efecte semnificative asupra factorilor de mediu (aer, apă, sol). Deasemenea, folosirea acestor materiale nu generează deşeuri.

În timpul execuţiei lucrărilor, vor rezulta următoarele tipuri de deşeuri:

- Deşeurile menajere (hârtie, material plastic, sticle, resturi alimentare) se vor colecta şi depozita temporar în pubele, se vor transporta şi depozita la groapa de gunoi cea mai apropiată. Se poate estima o cantitate de 0,3 kg/persoană/zi, astfel că la punctul de lucru deservit de circa 10 muncitori, se vor produce câte 3 kg/ zi/punct de lucru.

- Deşeurile toxice şi periculoase sunt carburanţii (benzina), lubrifianţii şi acidul sulfuric, folosite pentru funcţionarea utilajelor.

Alimentarea cu carburanţi şi schimbul uleiurilor hidraulice şi de transmisie se vor efectua numai în atelierele autorizate.

Conform H.G. nr. 856/2002, privind evidenta gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, deşeurile rezultate de la obiectivul analizat se clasifică astfel:

## Managementul deşeurilor

Modul de gospodărire al deşeurilor rezultate la punctul de lucru este prezentat în următoarele tabele:

| Denumire deşeu | Cantitatea prevăzuta a fi generată | Starea fizică (solid S, lichid L, semisolid SS) | Cod deşeu | Managementul deşeurilor cantitatea prevăzută a fi generată |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | valorificată | eliminată | rămasă în stoc |
| Deşeuri de la excavare: - material, pământ vegetal | 3 t | S | 01.01.02 | 3 t | - | - |
| Deşeuri menajere | 0,1 t | S | 20.03.01 | - | 0,1 t | - |

Deşeurile reciclabile se vor colecta şi valorifica conform Ordonanţei nr. 33/1995.

În perioada de execuţie, singurele deşeuri rezultate care necesită un program special de gospodărire, în acord cu reglementările în vigoare, sunt cele rezultate din activităţile de întreţinere şi reparaţii a mijloacelor auto. Chiar dacă numărul utilajelor necesare este foarte redus (excavator, mijloc auto), pot rezulta următoarele tipuri de deşeuri: anvelope uzate, acumulatori uzaţi, uleiuri de motor, piese metalice uzate şi înlocuite, filtre de ulei.

Activitatea de  întreţinere a utilajelor (piese metalice uzate, cauciucuri uzate, ulei uzat etc) nu se va executa la punctele de lucru, ci numai în spaţii special amenajate. Toate utilajele vor fi aduse la punctele de lucru în stare normală de funcţionare, cu reviziile tehnice efectuate la zi.

Depozitarea deşeurilor tehnologice se va face numai pe platforma special amenajată, pentru recuperarea tuturor scurgerilor susceptibile a produce poluarea solului.

Constructorul va încheia contract cu unităţile abilitate pentru colectarea/valorificarea  deşeurilor, pe categorii.

În perioada de exploatare, titularul activităţii va adopta măsuri de minimizare a cantităţii de deşeuri în vederea protejării mediului înconjurător:

- minimizarea cantităţii de deşeuri prin achiziţionarea de materiale care generează cantităţi mici de deşeuri;

-  separarea la sursă prin asigurarea că deşeurile sunt colectate în ambalajele corespunzătoare fiecărei categorii;

- zona de depozitare a deșeurilor se va amenaja astfel încât să nu permită antrenarea deșeurilor de către vânt sau scurgerea de lichide pe sol;

- Titularul investiției va avea permanent un contract cu operatori economici specializați în preluarea și depozitarea deșeurilor.

## 9. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

- substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse;

În perioada de execuţie a lucrărilor, substanţele toxice şi periculoase pot fi: carburanţii (motorina) şi lubrifianţii necesari funcţionarii utilajelor.

- modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.

Utilajele  cu  care  se  va  lucra  vor  fi  aduse  la punctele de lucru în  perfectă  stare  de  funcţionare,  având  făcute  reviziile tehnice şi schimburile de lubrifianţi.

Schimbarea lubrifianţilor şi întreţinerea acumulatorilor auto se vor executa în ateliere specializate.

Vopsele, grundurile, diluanţi utilizaţi la operaţiile de protecţie anticorozivă se vor depozita numai în magaziile antreprenorului.

Recipienţii folosiţi se vor recupera şi valorifica corespunzător.

## B. Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii

Resursele naturale utilizate pentru construcție sunt:

- Pământ pentru umpluturi

- Nisip

- Piatră spartă

- Balast

- Agregate naturale

- Apă

- Lemn pentru cofraje

- Combustibil.

Nu se vor procura niciun fel de materiale din ariile naturale protejate.

Pentru lucrarile propuse, volumul total estimat de pământ necesar este prezentat în tabelul de mai jos:

| Nr. Crt. | Sursa | Cantitate |
| --- | --- | --- |
| 1 | Provenit din excavaţii | 70 mc |
| 2 | Procurat din balastiere, gropi de împrumut | 40 mc |
| Total pământ utilizat pentru umpluturi | 110 mc |

Pentru executarea umpluturilor se va utiliza, atunci când este posibil, pământul excavat pentru săparea fundațiilor, cu condiţia respectării cerinţelor pentru calitatea materialelor iar diferența se va procura din gropi de împrumut identificate în zonă.

Piatra naturală, balastul și nisipul vor fi procurate din unități specializate (cariere/balastiere) existente în zona amplasamentului, reglementate de ANRM.

Transportul agregatelor de la furnizori (cariere/balastiere) în zona lucrărilor de construcție se va efectua cu mijloace auto specifice pe rețeaua de drumuri existente din zonă.

# VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT:

Efecte potențiale ale proiectului sunt legate de etapele de construcție şi exploatare.

Având în vedere localizarea proiectului, şi caracteristicile acestuia, el nu va avea impact transfrontalier.

Aspectele prezentate în cele ce urmează sunt fundamentate pe observațiile directe ale consultantului, pe datele disponibile şi relevante, literatura şi date statistice referitoare la mediul din zona proiectului şi caracteristicile proiectului disponibile la data elaborării prezentului memoriu.

## 7.1.      Impactul potenţial asupra apei

Perioada de construcţie

Lucrările de excavaţii şi manevrarea pământului pot determina poluarea apelor de suprafaţă cu particule de dimensiuni mici transportate de apele pluviale. În acelaşi timp activităţile de tip şantier şi depozitele intermediare (vrac) de materiale de construcţii (în special pulverulente), specifice şi organizării de şantier, reprezintă surse de poluare cu particule de dimensiuni mici, deoarece sunt spălate şi transportate de apele pluviale către terenurile adiacente, o parte din ele putând ajunge în cursurile de apa datorită morfologiei locale a terenului.

Traficul vehiculelor grele va genera emisii ale unor poluanţi gazoşi (NOx, CO, SO2, compuşi organici volatili particule în suspensie, PM10 etc.). În acelaşi timp, vor rezulta particule din frecarea dintre suprafaţa drumului şi a roţilor vehiculelor. Toate acestea vor fi spălate de precipitaţii şi depozitate pe sol, de unde prin intermediul apelor pluviale pot ajunge în albia apelor de suprafaţă datorită morfologiei locale a terenului sau în apele subterane din zona.

Se apreciază că emisiile de substanţe poluante (provenite de la traficul rutier specific şantierului, de la manipularea şi punerea în operă a materialelor) care ar putea ajunge direct sau indirect în apele de suprafaţă sau subterane nu vor determina o creştere semnificativă a poluării apelor de suprafaţă şi deci nici o modificare a categoriei de calitate a corpului de apă. Impactul asupra ecosistemelor acvatice va fi redus, mai ales dacă stocurile de materiale de construcţie sunt bine protejate (şanţuri de gardă la platformele de depozitare a materialelor de construcţii).

O altă sursă potenţială de poluare a apelor de suprafaţă este reprezentată de pierderile de materiale de construcţii, care pot conduce la creşterea alcalinităţii apei.

În categoria surselor potenţiale de poluare a apelor trebuie inclusă şi poluarea accidentală cu carburanţi, uleiuri, sau alte produse în fază lichidă folosite în construcţii care se pot scurge pe sol si prin intermediul apelor pluviale, datorită morfologiei locale a terenului, să ajungă în albia apelor de suprafaţă sau în apele subterane din zona.

Prin deversarea accidentală a carburanţilor, uleiurilor sau materialelor de construcţii se poate produce poluarea mediului acvatic, care poate avea consecinţe grave asupra ecosistemului acvatic, datorită peliculelor formate pe apele de suprafaţă în apropiere de mal, unde debitul de curgere scade, prezenţa acestora în aval putând avea impact asupra unor zone depărtate.

În ceea ce priveşte posibilitatea de poluare a stratului freatic, se apreciază că şi aceasta va fi relativ redusă, nefiind stocate hidrocarburi (carburanţi, uleiuri) pe amplasament, iar întreţinerea utilajelor (efectuarea de reparaţii, schimburile de piese, de uleiuri, alimentarea cu carburanţi etc.) se vor efectua numai în locurile special amenajate (spălătorii auto, service-uri auto) din afara amplasamentului.

Având în vedere că lucrările vor fi realizate pe o perioadă limitată în timp şi luând în considerare masurile de diminuare a impactului recomandate se apreciază că poluanţii nu vor ajunge în mod obişnuit în perioada de execuţie în cursurile de apă a Oltului și nu vor afecta ecosistemele acvatice sau folosinţele de apă.

Pentru apele uzate care vor rezulta de la organizările de şantier se impune respectarea limitelor de încărcare cu poluanţi a apelor uzate evacuate în resursele de apă stabilite conform NTPA - 002, în cazul în care acestea se vor evacua după epurare într-un curs de apă din apropierea organizărilor. Dacă acestea se vor evacua în reţeaua de canalizare existentă concentraţiile maxime admisibile vor fi cele stabilite de NTPA - 002 "Normativ privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor"

Impactul global în perioada de construcţie este caracterizat ca fiind minor negativ, pe termen scurt şi cu efect local.

Perioada de operare

În condiţii normale de exploatare nu există evenimente care să producă un impact semnificativ asupra apelor.

Având în vedere masurile de colectare a apelor uzate provenite din funcționarea investiției si masurilor pentru colectarea apelor pluviale si evacuarea dirijata a acestor ape, se estimează că impactul asupra apelor va fi nesemnificativ.

## 7.2.     Impactul potențial asupra aerului

Perioada de construcţie

Sursele de emisie a poluanţilor atmosferici specifice obiectivului studiat sunt surse libere, în general, la sol sau în apropierea solului, deschise (cele care implică manevrarea pământului), mobile, nedirijate şi au loc pe o perioadă limitată de timp (durata programului de lucru - 8 h/zi, 9 luni/an). Caracteristicile surselor şi geometria obiectivului înscriu amplasamentul, în ansamblu, în categoria surselor punctiforme. De asemenea, trebuie menţionat că, prin natura lor, sursele asociate lucrărilor de construcţie nu pot fi prevăzute cu sisteme de captare şi evacuare dirijată a poluanţilor.

Evaluările şi estimările realizate au indicat că valorile concentraţiilor poluanţilor specifici se vor situa sub valorile limită corespunzătoare pe toate perioadele de mediere, cu excepţia concentraţiilor de pulberi totale în suspensie pentru care există probabilitatea depăşirii pe termen foarte scurt a concentraţiei maxime admisibile pe 30 de minute în zonele în care predomina pământurile prăfoase, în condiţii meteorologice nefavorabile (perioade de seceta, lipsite de precipitaţii) si în ipoteza neaplicării masurilor adecvate (stropirea, pietruire, stabilizare). Eventualele depăşiri pot avea loc doar pe arii foarte restrânse, aflate strict în zona lucrărilor de construcție sau în imediata vecinătate a acesteia.

Datorită surselor de emisie nedirijate, cu înălţimi reduse, aflate în general aproape de nivelul solului - aferente activităţilor de construcţie, zona de impact maxim a acestora va fi în general extrem de restrânsă şi va fi reprezentată de zona investiției şi de imediata vecinătate a acesteia, valorile concentraţiilor datorate activităţilor de construcţie scăzând rapid cu creşterea distanţei faţă de investiție.

Impactul local asupra calităţii aerului va avea un caracter temporar, fiind limitat la perioada de desfăşurare a lucrărilor de construcţie.

Impactul activităţilor asociate organizărilor de şantier va fi strict în interiorul perimetrului acestora şi în imediata vecinătate a acesteia. Impactul va fi temporar, fiind limitat la perioadele de desfăşurare a lucrărilor de construcţie. Deşi pe termen scurt există posibilitatea apariţiei unor valori locale relativ mari în cazul NO2, pe termen lung acest lucru nu va întâmpla, datorită caracterului intermitent al surselor de emisie. În cazul celorlalţi poluanţi, se estimează că nu se va înregistra un impact semnificativ.

Perioada de operare

În perioada de operare, sursele de poluare ale aerului sunt:

- Trafic rutier-circulația autovehiculelor:

- monoxid de carbon (CO);

- dioxid de carbon ( CO2);

- oxizi de azot ( NOx);

- dioxid de sulf (SO2);

- particule în suspensie;

- hidrocarburi nearse.

- Producția de energie termică:

- monoxid de carbon (CO);

- dioxid de carbon ( CO2);

- oxizi de azot ( NOx);

- oxizi de sulf (SOx);

- pulberi.

## 7.3     Impactul potenţial asupra solului şi subsolului

Perioada de construcţie

Pe timpul executării lucrărilor de construire, formele de impact identificate pot fi:

- înlăturarea stratului de sol vegetal;

- apariţia eroziunii;

- pierderea caracteristicilor naturale ale stratului de sol fertil prin depozitare neadecvată;

- izolarea unor suprafeţe de sol, faţă de circuitele ecologice naturale, prin betonarea acestora;

- deversări accidentale ale unor substanţe/compuşi direct pe sol;

- modificări calitative ale solului sub influenţa poluanţilor prezenţi în aer (modificări calitative şi cantitative ale circuitelor geochimice locale).

Principalul impact asupra solului în perioada de construcţie este consecinţa ocupării permanente de terenuri pentru realizarea construcțiilor. Deşi se poate produce o ocupare temporară (organizări de şantier, zone de depozitare intermediară materiale inerte, de ex. sol vegetal), impactul este considerat unul mediu, reconstrucţia ecologică a zonelor ocupate fiind obligatorie.

Aprovizionarea, depozitarea, manevrarea şi alimentarea utilajelor cu carburanţi reprezintă activităţi potenţial poluatoare pentru sol şi subsol, în cazul pierderilor de carburant şi infiltrarea acestuia în teren. O altă sursă potenţială de poluare dispersă a solului şi subsolului este reprezentată de activitatea utilajelor în fronturile de lucru, deoarece utilajele pot pierde carburant şi ulei, din cauza defecţiunilor tehnice. Neobservate şi neremediate, aceste pierderi reprezintă surse de poluare a solului şi subsolului, cantităţi mari deversate riscând să degradeze şi subsolul şi calitatea apelor subterane.

Impactul asupra solului şi subsolului pentru perioada de execuţie este caracterizat ca fiind negativ redus, pe termen scurt, local ca arie de manifestare cu efecte reversibile.

Perioada de operare

În perioada de exploatare, nu se estimeaza un impact asupra solului si subsolului.

## 7.4     Impactul potenţial asupra biodiversităţii

Ca urmare a poziţiei sale geografice. în perimetrul aferent implementării proiectului, nu există arii speciale de conservare pentru protejarea habitatului natural a faunei şi florei sălbatice sau arii de protecţie specială pentru protejarea păsărilor sălbatice.

Zonele înierbate care există în zonă nu reprezintă spaţii verzi bogate în specii botanice, protejate.

Realizarea investiției nu va creşte gradul de expunere la emisii poluante (de ex. deversarea apei, scurgeri de combustibili, emisii în aer, etc) care pot avea efecte directe sau indirecte, cronice sau acute asupra ecosistemelor terestre şi acvatice.

Perioada de operare

În perioada de exploatare, nu se estimeaza un impact asupra biodiversității.

## 7.5.     Impactul potenţial asupra peisajului

Perioada de construcţie

În afară de faptul că peisajul va fi modificat de noile structuri, ce se vor ridica pe timpul construcţiei, activităţile de construcţie şi organizările de şantier vor afecta şi peisajul, însă numai temporar. În timpul lucrărilor de construcţie, unele suprafeţe vor fi utilizate temporar pentru realizarea organizărilor de şantier, drumurilor de acces, depozitarea solului vegetal. Deşi utilizate numai temporar, ele vor determina pierderea de sol vegetal şi scăderea productivităţii. Pentru suprafața afectată temporar de lucrari constructorul va avea obligaţia de a readuce această suprafaţă la folosinţa iniţială, sau în circuitul productiv.

În perioadele de manevrare a materialelor pulverulente şi în perioadele cu condiţii meteorologice nefavorabile, particulele din atmosferă (norii de praf) vor avea impact asupra peisajului.

Perioada de operare

Impactul asupra peisajului va fi benefic, avȃnd în vedere că se va construi o clădire modernă, cu design plăcut.

## 7.6. Impactul potențial asupra populației

Perioada de construcţie

Impactul asupra comunităţii locale este considerat minor, având în vedere distanţa de la seră până la locuințele cele mai apropiate.

Impactul poate fi totuşi resimţit în timpul executării lucrărilor de construcţii, din cauza transportului de materii prime şi materiale de construcţii, a deşeurilor, etc. Impactul va fi resimţit temporar în zonele de acces ale drumurilor principale şi adiacente, fiind însoţit de posibile întreruperi ale traficului rutier în zonă, respectiv de o serie de riscuri privind siguranţa publică. Deoarece activităţile de transport se vor desfăşură pe diferite căi de acces, se estimează că impactul social este nesemnificativ.

Conform Raportului privind starea mediului în județul Olt pentru anul 2017, nu a fost înregistrată nici o depășire a nivelului de zgomot în zona studiată.

Perioada de operare

Operarea investiției aduce beneficii populației locale prin oportunităţile oferite prin crearea în zonă de noi locuri de muncă, care au un impact social pozitiv.

## 7.7.	Impactul potențial asupra patrimoniului istoric si cultural

Pe amplasamentul actual şi pe terenul propus pentru realizarea construcţiilor conform proiectului nu au fost identificate valori materiale culturale sau istorice care să necesite protecţie în faza de construcţie şi de operare.

În cazul în care, în timpul executării lucrărilor de construcţii, se vor descoperi, cu totul întâmplător, valori culturale sau istorice, titularul proiectului/antreprenorul lucrărilor de construcţii, are obligaţia respectării prevederilor Legii nr. 422/2001, referitor la instituirea zonelor de protecţie, raportarea descoperirilor către Ministerul Culturii şi Cultelor, respectiv solicitarea şi obţinerea autorizaţiilor speciale de execuţie a lucrărilor ce vizează conservarea valorilor culturale şi istorice.

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate);

În perioada de execuție a lucrărilor, impactul se manifestă local, în special în zona frontului de lucru, și la o distanță de maxim 100 m de acesta, prin emisii de pulberi în suspensie și zgomot.

- magnitudinea şi complexitatea impactului;

Prin analiza impactului (prezentată în capitelele anterioare) asupra factorilor de mediu, atât în perioada de execuție cât și în perioada de operare, se estimează că impactul asupra mediului este redus.

- probabilitatea impactului;

Prin respectarea măsurilor de protecție a mediului prevăzute, se estimează că atât în perioada de realizare cât și în perioada de operare probabilitatea de manifestare a impactului este redusă.

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului;

În perioada de realizare a lucrărilor de construcție se estimează că impactul asupra mediului este redus, se manifestă temporar (conform graficului de execuție estimat) și reversibil.

În perioada de operare, investiția va avea efecte pozitive pe termen lung datorate creării de locuri de muncă.

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

Masurile de prevenire/reducere/ameliorare corespunzatoare fiecarui tip de efect, propuse atât pentru faza de execuție cât și pentru faza de operare sunt prezentate în capitolul IV.

- natura transfrontieră a impactului.

Proiectul nu are impact transfrontalier.

# VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI - DOTĂRI ŞI MĂSURI PREVĂZUTE PENTRU CONTROLUL EMISIILOR DE POLUANŢI ÎN MEDIU, INCLUSIV PENTRU CONFORMAREA LA CERINȚELE PRIVIND MONITORIZAREA EMISIILOR PREVĂZUTE DE CONCLUZIILE BAT APLICABILE
Monitorizarea are o importanță deosebită deoarece constituie mecanismul care permite verificarea eficienței măsurilor adoptate pentru reducerea impactului infrastructurii asupra mediului.

O schemă de monitorizare bine stabilită va servi următoarelor scopuri:

- Detectarea erorilor în construcţia, funcţionarea sau intreţinerea lucrărilor;

- Evaluarea modului în care masurile adoptate au ca efect reducerea sau eliminarea impactului negativ pe termen lung.

În perioada de construcție

Pe perioada execuţiei lucrărilor poate fi necesară desfaşurarea unei activităţi de monitorizare, care consta în:

- Verificarea periodică a parcului de utilaje pentru depistarea eventualelor defecţiuni;

- Gestionarea controlată a deşeurilor;

- Stabilirea unui program de intervenţie în cazul în care indicatorii de calitate specifici factorilor de mediu aer, apa, sol nu se încdreaza în limitele impuse de legislaţia în vigoare;

- Stabilirea unui program de prevenire şi combatere a poluării accidentale: măsuri necesar a fi luate, echipe de intervenţie, dotări şi echipamente pentru intervenţie în caz de accident;

În perioada de funcţionare

În etapa de operare, titularii activităţilor nominalizate au obligaţia monitorizării periodice a măsurilor de prevenire/ reducere pentru a stabili dacă acestea au efectul preconizat şi urmărit. Programul de monitorizare va prevedea măsuri de remediere ce pot fi implementate efectiv în cazul neconformării - respectiv atunci când măsurile de prevenire/ reducere nu sunt adecvate.

Pe cât posibil se vor alege acei parametri de măsurare care să ofere rezultate imediate pentru ca acţiunile de management adecvate să poată fi adoptate cât mai curând posibil, astfel:

- Planificarea procesului de depozitare temporară a materiilor prime, materialelor auxiliare şi a deşeurilor;

- Controlul accesului şi procedurile de acceptare a deşeurilor;

- Proceduri de depozitare a deşeurilor;

- Reguli de operare şi de asigurare a siguranţei, etc.

Monitorizarea impactului în zonă (sau a performanţei) – va fi continuă, pe toată durata desfăşurării activităţilor în zonă şi va fi implementată pentru a se asigura menţinerea impactului prognozat şi realizarea ţintelor de performanţă propuse.

# IX. LEGĂTURA CU ALTE ACTE NORMATIVE ȘI/SAU PLANURI/PROGRAME/STRATEGII/DOCUMENTE DE PLANIFICARE

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară (IED, SEVESO, Directiva-cadru apă, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru deşeuri etc.)

Nu este cazul.

B. se va mentiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat

Proiectul se încadrează în Programul Național de Dezvoltare Rurală.

# X. LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER

La execuția lucrărilor, Antreprenorul are obligația de a obține toate avizele necesare realizării proiectului pentru organizarea de șantier.

Descrierea organizarii şantierului

Organizarea de şantier va consta în amenajarea unei platforme balastate în suprafață de 1.000 mp pentru depozitarea temporară a materialelor de construcţie şi staţionarea utilajelor/ echipamentelor ce urmează a fi utilizate în activitatea de construcţii.

Planificarea şantierului

- Împrejmuirea suprafeţei ocupate de organizarea de şantier cu materiale eficiente pentru reţinerea pulberilor;

- Amenajarea căilor de acces a mijloacelor auto prin balastare şi întreţinerea acestora în condiţii corespunzătoare pe durata executării lucrărilor în şantier. Accesul mijloacelor auto se va realiza numai în zonele amenajate în acest sens;

- Dotarea cu utilaje care să nu conducă. în funcţionare, la depăşirea nivelului de zgomot admis de normativele în vigoare. În fazele de execuţie a săpăturilor şi în perioada realizării lucrărilor de construcţii, se vor lua măsuri pentru atenuarea zgomului şi vibraţiilor produse prin utilizarea de utilaje/ echipamente/ autovehicule verificate din punct de vedere tehnic. Se vor respecta prevederile standardelor referitoare la emisiile de zgomot în mediu, respective a HG 1756/2006 privind emisiile de zgomot în mediu produse de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

- Echipamentele tehnice şi instalaţiile din dotarea obiectivului se vor supune verificării periodice în vederea respectării prescripţiilor înscrise în cărţile tehnice ale acestora. Asigurarea colectării selective a deşeurilor din construcţii şi evacuarea ritmică a acestora de pe amplasament;

- Pământul rezultat din decopertări şi excavaţii va fi preluat cu mijloace auto şi transportat pe amplasamente aprobate de Primăria Gostavățu. Mijloacele de transport vor fi acoperite cu prelate pentru prevenirea împrăştierii acestora.

Localizarea organizării de şantier

Proiectul prevede realizarea organizării de şantier pentru executarea lucrărilor de construcţie a obiectivelor aferente proiectului, în incinta proprietăţii titularului.

Localizarea exactă a organizării de șantier va fi stabilită ulterior, la faza de obținere a autorizației de construire. Se va realiza în acel moment un Proiect de Organizare a Execuției, urmând a se obține și actul de reglementare din punct de vedere a protecției mediului.

Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier

Impactul asupra mediului va fi nesemnificativ, având în vedere că organizările de șantier nu vor fi amplasate în zone naturale sau rezidențiale.

Praful și noxele generate de activitățile din organizarea de șantier vor fi prezentate în documentația care va sta la baza emiterii actului de reglementare din punct de vedere al protecției mediului pentru proiectul de organizare de șantier.

Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier

Emisiile HC în atmosferăvor fi prezentate în documentația care va sta la baza emiterii actului de reglementare din punct de vedere al protecției mediului pentru proiectul de organizare de șantier.

Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu

Titularul proiectului/constructorul va adopta, pe toată perioada implementării proiectului, măsuri pentru diminuarea impactului asupra mediului, după cum urmează:

- Asigurarea întreţinerii corespunzătoare a utilajelor de construcţii şi a mijloacelor de transport, respectarea programului de verificare şi de funcţionare prevăzut în vederea asigurării unui control al emisiilor de gaze de eşapament provenite de la acestea. Realizarea lucrărilor de excavaţii şi transport în perioade fără curenţi importanţi de aer şi aplicarea unor măsuri suplimentare de minimizare a emisiilor: ex. stropirea căilor rutiere, acoperirea cu prelate a mijloacelor de transport;

- Soluţiile şi tipurile de lucrări vor respecta standardele şi normativele în vigoare pentru asigurarea exigenţelor privind calitatea construcţiilor pe toată durata de existenţă normată a acestora. Respectarea prevederilor normativelor în vigoare cu privire la realizarea săpăturilor generale, cu sprijiniri, pentru a preîntâmpina fenomenele de surpare a malurilor;

- Minimizarea, prin realizarea pe amplasament numai a lucrărilor strict necesare în ceea ce priveşte activităţile generatoare de praf: ex. tăierea, măcinarea, şlefuirea materialelor de construcţie, căderi de material, spargerea betonului, etc.;

- Utilizarea apei sau a soluţiilor speciale care măresc eficienţa apei în fixarea prafului la: stropirea căilor de acces în şantier, a zonei de descărcare a materialelor de construcţie.

În ceea ce privește traficul de șantier, se vor lua următoarele măsuri:

- Oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate în staţionare;

- Curăţarea eficientă a vehiculelor la ieşirea din şantier, umezirea drumurilor, a căilor de acces în şantier, respectiv a zonei în care se descarcă materialele de construcţii;

- Acoperirea mijloacelor de transport ce intră sau ies din şantier;

- Amenajarea traseelor din şantier, asfel încât să nu se producă derapaje, noroi, băltire de apă, etc;

- Utilizarea de vehicule şi utilaje circulante pe drumurile publice, conforme cu standardele de emisii, cu reviziile tehnice realizate la zi; adaptarea limitei de viteză în interiorul şi în jurul şantierului;

- Proiectul prevede ca, la finalizarea lucrărilor de construcţii, să se realizeze lucrări de refacere a zonelor afectate de execuţia investiţiei, de aducere a terenului neconstruit la starea iniţială, sau la o stare care să permită utilizarea ulterioară fără a fi compromise funcţiile ecologice naturale. Se vor realiza lucrări de eliberare a amplasamentului de construcţiile/ amenajările temporare, nivelarea/ compactarea terenului, executarea de plantări în vederea amenajării de spaţii verzi.

XI. LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIŢIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE ŞI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII, ÎN MĂSURA ÎN CARE ACESTE INFORMAŢII SUNT DISPONIBILE
          Având în vedere lucrările prevăzute în proiect, lucrările de refacere/restaurare a mediului se pot rezuma la aducerea la starea iniţială a suprafeţelor ocupate temporar de organizările de şantier (incluzând aici și depozitele de materiale), eliminarea corespunzătoare a deşeurilor menajere, a deşeurilor tehnologice, precum şi la îndepărtarea utilajelor de pe amplasament, după terminarea lucrărilor.

Pentru refacerea/readucerea la starea iniţială a zonei ocupate temporar de organizarea de şantier, la terminarea lucrărilor, se vor executa următoarele lucrări:

- evacuarea (încărcarea şi transportul) tuturor barăcilor, containerelor, a pubelelor, a toaletelor ecologice, precum şi a deşeurilor şi a eventualelor materiale rămase;

- recuperarea balastului (încărcarea, transportul şi depozitarea acestuia în vederea reutilizării la alte lucrări).

# XII. ANEXE - PIESE DESENATE

XII.1. Certificat de urbanism

XII.2. Piese desenate.

Sunt anexate următoarele planșe:

| Nr.crt. | Denumire planșă | Scara |
| --- | --- | --- |
| 1 | Plan de încadrare în zonă | 1:1000 |
| 2 | Plan de situație | 1:500 |

# XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

Nu este cazul.

# XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele, informații, conform Planurilor de management bazinale, în vigoare, actualizate:

Nu este cazul.

# XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018.

1. Caracteristicile proiectelor

1.1 Dimensiunea si conceptia intregului proiect

Proiectul propune construirea unei sere pentru legume(10.416,00 mp), zona de procesare si zona tehnică (660,00 mp) , platfoma betonata ( 895,20 mp)  si imprejmuirea terenului.

1.2 Cumularea cu alte proiecte existente si/sau aprobate

Nu este cazul.

1.3 Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenului, a apei si a biodiversitatii

In etapa de constructie se vor folosi urmatoarele resurse naturale: nisip, balast, piatra, apa.

In etapa de functionare - nu este cazul.

1.4 Cantitatea si tipurile de deseuri generate/gestionate

Deseurile rezultate sunt incadrate ca deseuri nepericuloase care vor fi depuse in depozite temporare amenajate corespunzator.

1.5 Poluarea si alte efecte negative;

Materialele folosite nu contin elemente agresive sau care se pot dizolva in apele pluviale care se scurg.

Organizarea de santier se va realiza in afara zonei de lucru, iar eventualele alimentari cu combustibil ale utilajelor se vor face numai in incinta organizarii de santier pentru a se evita poluarea apelor;

Cele mai importante noxe evacuate in atmosfera sunt gazele de esapament de la masini si utilaje. Acestea sunt verificate periodic prin unitati de service auto, fiind admise in circulatie doar cele corespunzatoare normelor in vigoare.

1.6 riscurile de accidente majore si/sau dezastre relevante pentru proiectul in cauza, inclusiv cele cauzate de schimbarile climatice, conform informatiilor stiintifice;

Nu este cazul.

1.7 Riscurile pentru sanatatea umana - de exemplu, din cauza contaminarii apei sau a poluarii atmosferice;

Atat executarea cat si exploatarea obiectivului de investitie aferent, nu implica utilizarea unor substante sau tehnologii care sa prezinte riscuri de contaminare si poluare a aerului, cat si riscuri pentru sanatatea umana.

2. Amplasarea proiectelor

2.1 Utilizarea actuala si aprobata a terenurilor;

Folosința actuală a terenului este ”curți construcții”. După implementarea proiectului, terenul va fi utilizat pentru activități agricole.

2.2 Bogatia, disponibilitatea, calitatea si capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa si biodiversitatea, din zona si din subteranul acesteia;

Nu este cazul.

2.3 Capacitatea de absorbtie a mediului natural

În zona proiectului nu au fost înregistrate depășiri ale concentrațiilor maxim admise.

a. Zone umede, zone riverane, guri ale raurilor

Cel mai apropiat corp de apă este lacul Techirghiol, la 8km distanță de amplasamentul serei.

b. Zone costiere si mediul marin

Nu este cazul.

c. Zone montane si forestiere

Nu este cazul.

d. Arii naturale protejate de interes national, comunitar, international

În vecinatatea amplasamentului prezentului obiectiv de investitie nu se află arii naturale protejate.

e( Zone clasificate sau protejate conform legislatiei in vigoare: situri Natura 2000 desemnate in conformitate cu legislatia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice; zonele prevazute de legislatia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a III-a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevererilor legislatiei din domeniul apelor, precum si a celei privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica

În vecinatatea amplasamentului prezentului obiectiv de investitie nu se află arii naturale protejate.

f( Zonele in care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevazute de legislatia nationala si la nivelul Uniunii Europene si relevante pentru proiect sau in care se considera ca exista astfel de cazuri

Nu este cazul.

g( Zonele cu o mare densitate a populatiei

Nu este cazul.

h( Peisaje si situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic

Nu este cazul.

3. Tipurile si caracteristicile impactului potential

3.1 Importanta si extinderea spatiala a impactului

Impactul investitiei, din punct de vedere spatial, se manifesta in zona in care se realizeaza proiectul si in imediata vecinatate a acestuia.

3.2 Natura impactului

- impact pe termen scurt si temporar – se va produce asupra solului, aerului si populatiei;

- impact pe termen lung, pozitiv - se va manifesta asupra populatiei.

3.3 Natura transfrontaliera a impactului

Nu este cazul.

3.4 Intensitatea si complexitatea impactului

Impactul este redus si se manifesta asupra populatiei din zona de implementare a obiectivului si a factorilor de mediu: aer, sol, zgomot.

3.5 Probabilitatea impactului

Prin tehnologia de executie si prin dotarile prevazute de investitie, probabilitatea de aparitie a unui impact negativ semnificativ este putin probabila.

3.6 Debutul, durata, frecventa si reversibilitatea preconizate ale impactului

Debutul impactului va fi odata cu inceperea lucrarilor si se va finaliza la terminarea lucrarilor de constructie, respectiv la 12 luni de la inceperea lucrarilor.

3.7 Cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente si/sau aprobate

Nu se va manifesta impact cumulativ.

3.8 Posibilitatea de reducere efectiva a impactului

Masuri cu caracter general:

Se va recomanda:

- interzicerea depozitarii necontrolate a deseurilor;

- colectarea depozitarea si eliminarea corespunzatoarea a tuturor categoriilor de deseuri;

- alimentarea cu carburanti a mijloacelor de transport, doar in spatii special amenajate; Masuri de reducere a impactului produs de zgomot si vibratii:

Se va recomanda:

- desfasurarea lucrarilor strict pe amplasamentele supuse avizarii, astfel rezultand o limitare a zgomotelor produse de trafic in zona;

- se vor utiliza doar utilajele si vehiculele cu inspectia tehnica la zi;

- se va respecta programul de lucru pe timpul zilei;

Masuri de reducere a impactului asupra solului:

Se va recomanda:

- intretinerea utilajelor, reparatiile acestora urmand a fi facute periodic, conform recomandarilor firmelor producatoare, pentru evitarea degajarii suplimentare de noxe in timpul functionarii;

- se vor folosi in principal utilaje si echipamente performante, care sa nu produca un impact semnificativ asupra mediului prin noxele emise.

Semnătura

Ecolog Cristinel Șandru